## Slide 1: Thiết kế hệ thống hiển thị và điều khiển cho Mobile Robot
Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ngày 16 tháng 6 năm 2026
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
GVHD: TS. Nguyễn Minh Sơn
Phan Nguyễn Quốc Cường 21521908
Phan Nguyễn Trung Kiên 21522248

## Slide 2: Nội dung báo cáo
1
Đặt vấn đề và tổng quan đề tài
2
Giải pháp và kiến trúc hệ thống
3
Thực nghiệm và kết quả
4
Tổng kết

## Slide 3: ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
01

## Slide 4: 1. Đặt vấn đề và tổng quan đề tài
  Sự bùng nổ của robot di động tự hành (AMR) trong công nghiệp 4.0 đòi hỏi hạ tầng điều khiển thời gian thực chính xác.
  Tuy nhiên, các hệ thống điều khiển Core (như ROS 2 Backend) thường thiếu một giao diện tương tác người-máy (HMI) trực quan, có tính phản hồi cao và tích hợp thông minh cục bộ.
  Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo luồng dựng hình đồ họa mượt mà đồng thời không bị ảnh hưởng bởi tải xử lý tính toán nặng từ robot.
  Xây dựng HMI chuẩn hóa MVVM: Tách biệt luồng hiển thị (QML/Qt Quick) và logic nghiệp vụ (C++17).
  Tích hợp ROS 2 thời gian thực: Đồng bộ bản đồ số hóa, định vị và phát lệnh di chuyển an toàn với độ trễ tối thiểu.
  Trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI): Tích hợp chatbot RAG cục bộ vận hành offline 100% trên thiết bị nhúng Jetson Xavier.
  Tiện ích thông minh: Pipeline nạp tài liệu trình chiếu đa phương tiện qua mã QR; Giám sát phần cứng thời gian thực.
Thách thức hiện tại:
Mục tiêu cốt lõi của giải pháp:

## Slide 5: Giải pháp và kiến trúc hệ thống
02

## Slide 6: 2.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống (MVVM)
Hệ thống HMI áp dụng mô hình thiết kế MVVM (Model-View-ViewModel) nhằm phân tách mạch lạc giữa giao diện đồ họa và nghiệp vụ tính toán nền.
Tầng hiển thị (VIEW)
QML / Qt Quick Xây dựng giao diện Kiosk (Full-screen 1920x1200), bắt các sự kiện chạm vuốt đa điểm, hiển thị bản đồ và hội thoại.
Ràng buộc dữ liệu & Sự kiện
Cầu nối (VIEWMODEL)
C++17 Singletons Bộ điều phối trung gian, lắng nghe hành động từ View, gọi dịch vụ thực thi từ Model và đóng gói dữ liệu Q_PROPERTY cập nhật ngược UI.
Lệnh và Truy vấn dữ liệu
Thực thi (MODEL & SERVICES)
C++ Core Services • Lõi giao tiếp mạng ROS 2 • Ollama Edge AI Chatbot • Quản trị hệ thống qua D-Bus & Linux Kernel (/proc)

## Slide 7: 2.2 Kiến trúc đa luồng (Thread isolation)
Vấn đề cần giải quyết
Các gói tin bản đồ số, tọa độ định vị và trạng thái từ ROS 2 Stack được đẩy lên liên tục với băng thông lớn. Nếu xử lý trực tiếp trên luồng giao diện chính, HMI sẽ gặp hiện tượng đóng băng đồ họa (Frame drop).
Giải pháp cô lập luồng chuyên biệt
Luồng đồ họa chính (Main UI Thread): Chuyên trách kết xuất giao diện QML ổn định ở tốc độ 60 FPS.
Luồng thực thi ROS (ROS Executor Thread): Chạy độc lập dưới nền thực hiện vòng lặp sự kiện rclcpp::spin() để thu nhận dữ liệu mạng từ Robot.
Giao tiếp an toàn qua Qt Signals / Slots: Cơ chế hàng đợi (Queued Connection) giúp truyền dữ liệu bất đồng bộ giữa hai luồng, loại bỏ hoàn toàn lỗi xung đột bộ nhớ (Segmentation fault).
Luồng Giao Tiếp Bất Đồng Bộ
Luồng Đồ Họa Chính (Main Thread)
QML Rendering & Cử chỉ người dùng (60 FPS)
Luồng Xử Lý Mạng (ROS Executor Thread)
Thực thi rclcpp::spin() & Subscription Callbacks

## Slide 8: 2.3 Máy trạng thái (FSM)
Tích hợp mô hình toán học Yakindu SCT
Để kiểm soát luồng điều hướng màn hình một cách chặt chẽ và loại bỏ hoàn toàn các lỗi chạy đua giao diện (UI race conditions), hệ thống thiết kế một máy trạng thái hữu hạn (FSM) từ công cụ Yakindu Statechart Tools.
Sơ đồ được biên dịch trực tiếp thành mã nguồn C nguyên bản và nhúng thẳng vào lớp lõi điều khiển Core giúp hệ thống tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ.
Cơ chế quản lý lớp phủ đặc biệt (Z-Overlay)
SysCheckView (z = 150): Lớp phủ ưu tiên cao nhất, chặn tương tác và tự động kích hoạt lúc khởi động để chạy các bài test an toàn phần cứng.
StandbyView (z = 100): Lớp phủ chờ tiết kiệm năng lượng. Tự động hiển thị hoạt ảnh mắt robot dễ thương khi hệ thống không có tương tác vượt quá thời gian cấu hình (0-15 phút).
Các trạng thái màn hình chính

## Slide 9: 2.4 Trợ lý AI (Local chatbot)
Công nghệ
Triển khai tính toán mô hình ngôn ngữ lớn (LLM Qwen 2.5 thông qua Ollama REST API) trực tiếp xuống thiết bị cục bộ Jetson Xavier.
Giải quyết triệt để hai bài toán cốt lõi: hoạt động hoàn toàn offline và bảo mật dữ liệu tuyệt đối.
Ứng dụng kỹ thuật RAG tối ưu hóa tri thức
Ứng dụng kỹ thuật RAG tối ưu hóa tri thức
Tri thức tĩnh (knowledge.txt): Nạp trực tiếp dữ liệu huấn luyện cục bộ vào System Prompt.
Khắc phục ảo giác (Hallucination): Thiết lập cho AI đưa ra phản hồi chính xác dựa trên tập ngữ cảnh đã cấp.
Stream Tokens: Đẩy chuỗi ký tự phản hồi bất đồng bộ (streaming) liên tục lên màn hình HMI, tăng trải nghiệm thị giác.
Pipeline Xử Lý Luồng Trò Chuyện AI
Ollama API (/api/chat)
Xử lý suy luận trực tiếp trên GPU Jetson
QFutureWatcher (C++)
Hội thoại dạng streaming gõ chữ thời gian thực

## Slide 10: 2.5 Chức năng trình chiếu:
Cơ chế nạp file thông qua mã QR
Để tối giản hóa phần cứng robot mà vẫn đảm bảo tính đa dụng, hệ thống thiết lập một pipeline xử lý chuyển đổi tài liệu đa phương tiện từ xa.
Khách tham quan hoặc người thuyết trình chỉ cần dùng thiết bị di động quét mã QR hiển thị trên màn hình robot để kết nối vào máy chủ HTTP nội bộ (Port 8081) và tải tệp lên nhanh chóng.
Giải pháp chuyển đổi Headless
LibreOffice Headless: Khi nhận tệp PowerPoint (.pptx/.ppt), ViewModel tự động kích hoạt một tiến trình nền Linux để chuyển đổi tệp thành định dạng PDF.
pdftoppm: Cắt tệp PDF thành các ảnh PNG độ phân giải cao một cách tuần tự.
Hiển thị mượt mà trên QML: Sử dụng thành phần ListView tải danh sách ảnh cục bộ, cho phép lướt lật trang trình chiếu cực kỳ nhẹ nhàng, không gây lag.
Sơ đồ luồng xử lý tệp thuyết trình
01
02
03
Quét mã QR & Tải file lên
Thiết bị di động gửi tệp qua HTTP Server Port 8081 nội bộ.
Headless Conversion (LibreOffice)
QProcess tự động biên dịch: PPTX ➔ PDF ẩn dưới nền.
Cắt ảnh (pdftoppm) & Hiển thị
PDF ➔ Chuỗi PNG độ nét cao nạp trực tiếp vào QML ListView.

## Slide 11: 2.6 Thuật toán kiểm tra an toàn hệ thống
Bảo vệ an toàn cho robot tự hành
Khâu kiểm tra an toàn lúc khởi động là một quy trình bắt buộc nhằm đảm bảo phần cứng và các module ROS 2 hoạt động bình thường trước khi cho phép người dùng vận hành.
Hệ thống tự động kích hoạt lớp phủ chặn tương tác đồ họa và chạy bất đồng bộ tập lệnh shell kiểm tra thông qua đối tượng QProcess.
Nhận biết lỗi sớm qua Regex
Quét thời gian thực: Đọc trực tiếp luồng xuất chuẩn (stdout) của các dịch vụ hệ thống.
Phân tích cú pháp: Sử dụng biểu thức chính quy (Regex) bóc tách các thẻ kết quả PASS, WARN, FAIL.
Xử lý thông minh: Nếu phát hiện lỗi (FAIL), khóa chức năng điều hành di động, yêu cầu kiểm tra kỹ thuật. Chỉ mở khóa khi đạt trạng thái Sẵn sàng (Ready).
Quy Trình Boot Syscheck Flow
FAIL / ERROR
Dừng hệ thống, khóa chức năng di chuyển robot.
PASS (Ready)
Ẩn lớp phủ, tự động điều hướng vào MainView.

## Slide 12: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
03

## Slide 13: 3.1 Kết quả của giải pháp đề xuất
Module chức năng | Nội dung kiểm thử thực nghiệm | Kết quả mong đợi trên giao diện HMI | Trạng thái
Khởi động (SysCheck) | Quét lỗi phần cứng, phân tích cú pháp Regex stdout | Tự động mở khóa giao diện sau 2s khi đạt exit code = 0 | PASS
Dẫn đường (Navigation) | Chọn điểm đích trên bản đồ HMI (Hitbox/Touch) | Phát tín hiệu điều hướng nav2_msgs, tự về Home sau 15s rảnh | PASS
Trình chiếu (Presentation) | Quét mã QR, tải tệp PPTX, chuyển PDF ẩn ngầm | Hiển thị ảnh mượt mà, lật trang chính xác chỉ số trang | PASS
Trợ lý AI (Chatbot) | Giao tiếp, truy vấn thông tin ASIC Lab cục bộ (RAG) | Xử lý bất đồng bộ, phản hồi dạng streaming tốc độ cao | 80.9% (ĐẠT)
Hệ thống đã được kiểm thử và vận hành thực tế trên phần cứng nhúng Jetson Xavier.

## Slide 14: TỔNG KẾT
04

## Slide 15: 4.1 Kết luận và hạn chế của đề tài
Kết quả đạt được
Triển khai thành công trợ lý AI (chatbot): Vận hành suy luận mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ mượt mà, bảo mật tuyệt đối.
Kiến trúc chuẩn hóa chất lượng: Sử dụng MVVM phân tách rõ rệt Front-End và Back-End, triệt tiêu lỗi sụt khung hình giao diện.
Giải pháp tích hợp đồng bộ: Thiết kế thành công các module HMI tương tác hai chiều thời gian thực với lõi ROS 2.
Những hạn chế hiện tại
Rào cản về PIN và năng lượng: Việc chạy đồng thời tác vụ định vị, dựng hình HMI và xử lý mô hình ngôn ngữ nặng gây tiêu tốn năng lượng pin rất nhanh.
Giới hạn phần cứng: Phần cứng Jetson Xavier phải tự động hạ xung điều tiết nhiệt năng khi chịu áp lực tải cực đại (Stress-test).
Chưa giám sát từ xa: Việc điều khiển và chẩn đoán phần lớn vẫn phải thao tác trực tiếp trên robot.

## Slide 16: 4.2 Hướng phát triển
Nâng cấp lên Hệ quản trị trung tâm Fleet Management
Đề xuất giải pháp mở rộng hệ thống hiện tại thành hệ thống quản lý nhiều robot lễ tân đồng thời thông qua máy chủ quản lý tập trung (Web Admin / Fleet Server).
Các tính năng cốt lõi
Dashboard & Robot Monitoring: Thu nhận liên tục tọa độ từ các robot, giám sát % pin, trạng thái nhiệm vụ và cảnh báo lỗi.
Giao thức cầu nối Robot Bridge: Sử dụng kết hợp MQTT, WebSocket và ROS 2 Bridge để đồng bộ trạng thái giữa Web và ROS thời gian thực.
Mô phỏng nâng cao (Simulation): Tích hợp các nút robot ảo song song đội hình vật lý để thử nghiệm thuật toán tránh va chạm đa tác tử.
Kiến Trúc Hệ Thống Quản Lý Robot
WiFi / MQTT / WebSockets
Robot 1 (Thật)
HMI + Edge AI
Robot 2 (Mô phỏng)
Virtual Node

## Slide 17: Tài liệu tham khảo
[1] Open Source Robotics Foundation, "Robot Operating System 2 (ROS 2) Client Libraries: rclcpp Specification," 2024.
[2] Qt Company, "Qt 5 Core and QML Reference Manual: Declarative User Interface...", 2023.
[3] Yakindu Statechart Tools, "Model-Driven Software Development and C/C++ Code...", 2022.
[4] Ollama Enterprise, "Local Inference Engine REST API Specification...", 2025.
[5] Linux Kernel Organization, "The /proc Virtual File System and System Metrics...", 2024.

## Slide 18: HỎI VÀ ĐÁP
05